Котовский  муниципальный  район   Волгоградской области

Администрация Лапшинского сельского поселения

_______________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.04.2024 г.                                                                     № 21

О создании в целях пожаротушения условий для забора

в любое время года воды из источников наружного                    противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Лапшинского сельского поселения

и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479, в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Лапшинского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях, администрация Лапшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Лапшинского сельского поселения согласно приложению 1;

- Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лапшинского сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом;

- Администрации Лапшинского сельского поселения, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения;

3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния;

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей;

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Лапшинского сельского поселения, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на информационном сайте администрации Лапшинского сельского поселения в сети «Интернет»;

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Лапшинского сельского поселения                               Рублев В.Г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лапшинского сельского поселения

от  02.04.2024 г. № 17

ПРАВИЛА                                                                                                                           учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения                                              на территории Лапшинского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Лапшинского сельского поселения, и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.                                                                                                          1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы,  а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.                                                                            1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.                                                                                            1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения:                                                                                           2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:                                                                                 -  точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;                                   - систематическим контролем за состоянием водоисточников;                                                 - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.                                  2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.                                                                                                                     2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.                                                                                                                         2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.                                                                                      2.5. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.                                                                            2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учёт и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.                3.2. При проверке пожарного гидранта проверяется                                                               - наличие на видном месте указателя установленного образца;                                                      - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;                                   - состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;                                                                                                                                    3.3. При проверке пожарного пирса проверяется:                                                                         - наличие на видном месте указателя установленного образца;                                                 - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;                                     - наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;                                       - визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.

3.4. При проверке пожарного водоёма проверяется:                                                                     - наличие на видном месте указателя установленного образца;                                                   - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоёму;                                            - степень заполнения водой и возможность его пополнения;                                                     - наличие площадки перед водоёмом для забора воды;                                                         - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов).                                                                                                                 3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.                                                                                                                                       4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения                                                            4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.                                                                                                                            4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.                                                                                                          4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Лапшинского сельсовета создаётся межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства.                                                                                    4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:                              - вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;                                                                                                               - причины сокращения количества водоисточников;                                                                   - строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.                                                         4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях                                                                                                                           5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:                                                                                                                          - произвести откачку воды из колодцев;                                                                                        - проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;                                                                                                                                          - произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;                                                                                                       - осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.                                                               5.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Утверждён

постановлением администрации

Лапшинского сельского поселения

от 02.04.2024 г. № 21

Реестр

источников наружного   противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах

Лапшинского сельского поселения    и на прилегающих к ним территориях

| № пп | Вид водоисточника | Кол-во | Местонахождение (адрес) | Характеристика | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный резервуар ПВ № 4 | 1 | ст. Лапшинская ул. Школьная, 15 (на территории школы) | Подземный, объем 50 куб.м. | МКОУ Лапшинская СШ |
| 2 | Пожарный резервуар ПВ № 5 | 2 | ст. Лапшинская ул. Школьная (в районе дома №4) | Подземный, объем 70 куб.м. | Администрация Лапшинского сельского поселения |
| 3 | Пожарный резервуар ПВ № 6 | 2 | ст. Лапшинская ул. Восточная, 36 (территория ПЧ №96) | Подземный, объем 200 куб.м. (2*100) | ПЧ №96 ГКУ ВО 2 отряд ПС |
| 4 | Пожарный резервуар ПВ № 7 | 2 | с. Смородино ул. Школьная, 15 (за зданием школы) | Подземный, объем 50 куб.м. | Администрация Лапшинского сельского поселения |
| 5 | Пожарный резервуар ПВ № 8 | 1 | с. Новоалексеевка ул Заречная (окраина села) | Подземный, объем 25 куб.м. | Администрация Лапшинского сельского поселения |
| 6 | Пожарный резервуар ПВ № 11 | 2 | ст. Лапшинская ул. Строительная, 36 (в районе дома № 12) | Подземный, объем 70 куб.м. | Администрация Лапшинского сельского поселения |
| 7 | ПИРС пруд «Лобынцовский» | 1 | На окраине села Лобынец | Естественный водоём, запас воды неограничен, площадка для забора воды имеется | ИП Смолянский С.А. |
| 8 | ПИРС на р. С-Ольховка с. Смородино | 1 | в центре с. Смородино | Естественный водоём, площадка для забора воды имеется | --- |
| 11 | Пожарный гидрант | 3 | ст. Лапшинская, ул. Школьная, 15а (на территории Лапшинского СДК) | Подземный (колодец) | МУК «ЦД и БО» Лапшинского сельского поселения |
| 12 | Пожарный гидрант | 1 | ст. Лапшинская, ул. Школьная, 17 (на территории Лапшинского детсада) | Подземный (колодец) | МКОУ Лапшинская СШ |